## Slide 1: Elastografija u proceni stadijuma tumora dojki
Tihomir M Mihailović, Pravdoljub Komar
ULTRAMEDIKA

## Slide 2: ZNAČAJ ELASTOGRAFIJE
1. PRECIZNIJE ODREDJIVANJE STADIJUMA TUMORA DOJKI PO BIRADSu
2. SMANJENJE NEPOTREBNIH BIOPSIJA
3. POMOĆ SONOGRAFERU SA MANJIM ISKUSTVOM

## Slide 3: TUMOR-KANCER DOJKE
Tumor koji se NAJČEŠĆE otkriva je KANCER DOJKE i
DRUGI razlog za smrtnost žena.
Prognoza kod kancera dojki zavisi od:
VELIČINE, STATUSA L.GL, HISTOLOŠKOG TIPA / GRADUSA, STATUSA HORMON RECEPTORA.
1. Gradusa tumora
2. Odbrane domaćina

## Slide 4: HISTOLOŠKI GRADUS tumora dojki
PROGNOZA pacijentu zavisi od histološkog gradusa tumora
HISTOLOŠKA PROCENA:
a) kontrolisana biopsija
b) hiruška ekscizija
SISTEM GRADIRANJA- Scarf-Bloom-Richardson:
1) FREKVENCA ĆELIJSKE MITOZE
2) FORMIRANJE TUBULA
3) PLEOMORFIZAM NUKLEUSA
4)STEPEN ZAHVAEĆNOSTI L.GL

## Slide 5: PROCENA GRADUSA TUMORA
Odnos VELIČINE tumora na ELASTOGRAFIJI sa VELIČINOM lezije na B-Modu ULTRASONOGRAFIJE
ŠTO JE OVAJ ODNOS VEĆI TO JE I GRADUS TUMORA DOJKI VEĆI.
OVA PRAVILNOST NIJE REZERVISANA ZA TUMORE DRUGIH LOKALIZACIJA.

## Slide 6: “Strain” Elastografija dojki
Tehnički determiniše tvrdoću promene
Razlikovanje benigne od maligne promene:
Senzitvnost 99%
Specifičnost 87%

## Slide 7: ELASTOGRAFIJA
POMERANJE koje je potrebno da se dobije Elastogram:
DISANJE PACIJENTA
RAD SRCA
MINIMALNA MANUELNA KOMPRESIJA/DEKOMPRESIJA
NEOPHODNA SU 3 MERENJA ? (IU 22 – EPIQ 7 G)

## Slide 8: GRADUS TUMORA DOJKI
SREDNJI ODNOS ELASTOGRAM/B-mod se odnosi na sledeće tumore:
Atipična hiperplazija (AH)
Mucinozni ili koloidni kancer
Duktalni karcinom in situ(DCIS)
Invazivni duktalni karcinom (IDC) Gradus I
IDC Gradus II
IDC Gradus III
Invazivni lobularni karcinom (ILC)

## Slide 9: J Ultrasound med 2014;33:129-134
Mean Elasticity Imaging/B-Mode Ratio by tumor Grade
Tumor Grade n MEAN
Limphoma 3 0,8
ADH 2 1,0
Mucinous 11 1,2
DCIS 19 1,2
IDC I 43 1,4
IDC II 97 1,5
IDC III 60 1,7
ILC 31 1,8

## Slide 10: BIRADS
Tumori sa iregularnim oblikom, anguliranom i nazupčenom ivicom, antiparalelnom orjentacijom, posteriornom senkom i sa ili bez hiperehogenog haola spadaju po BI RADSu 4A-4C i 5 kategoriji.
Po izraženosti ovih osobina moguća je procena gradusa tumora IDC I-III.
Pridodat veći odnos Elastograma/B-Mod omogućava lakše odredjivanje BI-RADS 4A-4C

## Slide 11: Manji odnos E/B-Mod znaci benignost
VEĆI ODNOS E/B-mod :
UKAZUJE NA VEĆI STEPEN MALIGNITETA TUMORA
Omogućava veću preciznost klasifikacije po BI-RADS .
Mala veličina tumora i neodredjena granica ipak zahteva od radiologa uporno traženje SATELIT lezija i procenu L.GL
Pomaže patologu, jer RAZLIKOVANJE GRADUSA Ca dojke može biti hiostološki teška i može varirati izmedju patologa

## Slide 12: Elastografija-Atipična hiperplazija
1. ATIPIČNA LOBULARNA HIPERPLAZIJA
2. ATIPIČNA DUKTALNA HIPERPLAZIJA
NAKON BIOPSIJE AH je praćena incidencom karcionoma :
5 godina 6.6%
10 godina 12.6%
15 godina 19.4%
20 godina 23.1%
25 godina 30.3%

## Slide 13: ELASTOGRAFIJA- AH
BEZ BIOPSIJE AH je praćena INCIDENCOM KARCINOMA oko 8% u periodu od 25 godina.
Odnos veličine ATIPIČNE HIPERPLAZIJE NA ELASTOGRAMU / b-Mod iznosi oko 1.
ELASTOGRAFIJA BI TREBALO DA ZAMENI NEPOTREBNU BIPSIJU

## Slide 14: ELASTOGRAFIJA

## Slide 15: MIKRO CISTE

## Slide 16: SOLITARNA CISTA

## Slide 17: CISTA KOMPLEKSNOG EHO SIGNALA

## Slide 18: FIBROADENOM

## Slide 19: FIBROADENOM-nejasna posteriorna kontura

## Slide 20: C-ligament

## Slide 21: LIPOM

## Slide 22: MIKRO KALCIFIKACIJA

## Slide 23: ALH

## Slide 24: ADH

## Slide 25: ADH

## Slide 26: IDC II

## Slide 27: L.GL

## Slide 28: L.GL

## Slide 29: L.GL

## Slide 30: ZNAČAJ ELASTOGRAFIJE
1. SMANJENJE NEPOTREBNIH BIOPSIJA
2.PRECIZNIJE ODREDJIVANJE BIRADS DOJKI
3. POMOĆ SONOGRAFERU SA MANJIM ILI JAKO VELIKIM ISKUSTVOM